## 开关柜综合在线监测系统

开关柜智能监测指示仪集成了一次回路模拟图显示，断路器状态、手车位置（或隔离刀状态）、接地刀状态、储能状态显示，高压带电指示、高压带电闭锁控制及环境温湿度控制等多种功能于一体，各种功能可自由组合。

智能开关柜系统包括智能高压开关柜IED、开关柜智能操控仪以及开关柜触头温升在线监测装置。智能开关柜监测设备都是220V供电，开关柜智能操控仪以及开关柜触头温升在线监测装置通过屏蔽双绞线接到智能开关柜IED的485总线1。智能高压开关柜IED再通过485总线2将数据上传到后台服务器，后台通过串口通讯实现开关柜的状态监控。

无线测温系统运行后，将通过实时数据及历史数据分析，加强设备管理，达到状态检修目的，提高供电可靠性，多供少损。它还可以提高工作效率，节省人力；提高生产安全性；提高服务水平，改善企业形象，提高企业市场竞争力。我们可以预期，无线测温系统的成功运行，会在经济效益和社会效益两个方面取得双丰收。

图1  刀闸安装图                  图2  母排安装图

图3  监测仪安装图                 图4  监测仪安装图