## 步进电机控制信号转化成变频器控制信号装置的应用及推广

F/V转换器可以将控制步进电机的信号（脉冲信号），转换成控制变频器的信号（模拟电压信号），进而将控制步进电机转换成控制变频器。是一种将输入频率转换成输出电压的装置，其输出电压与输入频率之间成正比的关系。变换精度高，外接电路简单，并且容易保证转换精度。此F/V转换器可以同时将6路脉冲信号转换成电压信号，其原理则是将步进电机0-10KHz频率转换成了0-10V电压去控制变频器。
    F/V转换的特点：

- F/V转换装置能满足市面上所有的频率转电压需求；

- 体积小，价格便宜，接线方便；

- 控制精度提高。