帘子布外观质量检测系统

帘子布是用强力股线作经，用中、细支单纱作纬，织制的轮胎用骨架织物。经线排列紧密，纬纱排列稀疏，状似帘子，故名。

帘子布在生产过程中由于在纺丝，捻线，织造，浸胶等工序中的机械或人为原因，会形成许多外观疵点，严重的影响了产品的品质。而目前大多数帘子布生产厂家在质量检测过程中依然采用人工检测，由于生产线速度越来越高，人眼识别速度已经远远无法满足要求，并且由于人眼容易疲劳，受主观情绪影响较大，无法实时的、客观的对产品质量进行评价。根据企业生产需求，我们开发了一套帘子布外观质量检测系统。

◆系统功能及指标：

应用范围：帘子布，方格布等织物；

检测对象：浸胶帘子布，包括普通帘子布以及分界线帘子布；

3. 检测缺陷：折边，缺纬，纬斜，浆斑，断经，稀经，跳线，劈缝，集束，粘并，缺陷丝等；

4. 检测速度：180米/分；

5. 检测幅宽：1500mm；

6. 最高分辨率：径向（运动方向）：0.1mm，纬向：0.2mm；

7. 检测工位：收卷附近，无需改造生产线；

8. 检测结果：a.报警指示灯闪烁；

b.实时显示缺陷图像；

c.存储缺陷图像，记录缺陷位置；

d.根据评分标准对本卷帘子布进行打分，评级；

e.分类统计各种缺陷，以便查找产生原因，提高产品质量；

本系统采用最新进口线阵相机，进口光源，以及进口工控机，保证了设备24小时可靠，稳定的运行。检测软件由公司自主开发，可根据实际生产的要求对检测系统进行改造，以满足生产需求。