## 特种电力电子变换电源技术与产品研发

## 项目组专注于各种特殊要求的电力电子变换电源研发。目前已经产业化的成果包括：

## 1. 与西安某公司合作开发的电动振动台专用大功率宽频带低失真开关放大器

- 并联移相9电平SPWM调制技术；

- FPGA控制技术；

- 自制超高速隔离驱动模块；

- 多单元并联自动识别和自动均流技术。

1.1  12kVA开关功率放大器。参数如下：

输入：220Vdc/输出：120Vac，125Aac；3Hz~5kHz，THD≤1%；MOSFET并联技术；等效载波频率256kHz；效率≥96%。

1.2  36kVA开关功率放大器。参数如下：

输入：220Vdc/输出：120Vac，360Aac；随机频谱电流峰值1080A；3Hz~3kHz，THD≤1.5%；IGBT逆变技术；等效载波频率160kHz；效率≥98%。

1.3  120kVA开关放大器。参数如下：

输入：240Vdc/输出：120Vac，1200Aac；随机频谱电流峰值3600A；3Hz~3kHz，THD≤2%；IGBT并联逆变技术；等效载波频率160kHz；效率≥98%。

2. 与南京某公司合作研制大功率宽频带超音频斩波开关放大器。

- 基波频带范围20Hz～1500Hz可调，正弦或随机频谱

- 高频斩波频率10kHz～100kHz可调，占空比保持50%

- 额定输出：有效值电流80A，有效值电压70V

- MOSFET并联技术

- 等效载波频率256kHz

- 单级功率变换，效率≥96%