玻璃纤维缝边毡外观质量检测系统

玻璃纤维缝编毡（以下简称缝编毡），是由按一定方向排列的无捻粗纱或方格布作为基层材料，经短切成一定的长度后，无定向均匀平铺，用有机纤维缝编而成。

在生产过程中由于设备原因，玻璃纤维没有铺平，造成生产的毡布薄厚不均匀；有时候由于人为原因或机械原因织成的毡布表面出现油污，黑纱等表面疵点，严重影响了产品质量。目前国内各个厂家基本没有采用任何检测手段，因此用户经常因为质量原因对缝边毡生产厂家进行索赔。根据企业生产要求，我们开发了玻璃纤维缝边毡外观质量检测系统。该系统采用基于CCD的检测，利用CCD相机实时的采集毡布图像，然后将图像传送到计算机，在计算机上采用相应的图像处理算法，分析采集到的毡布图像是否正常，如果正常则继续采集、检测；如果发现缺陷，则发送停机信号，停止缝边毡设备，由人工干预进行处理。

◆系统功能及指标：

1.应用范围：各种缝边毡布，短切毡布等；

2.检测对象：玻璃纤维缝边毡；

3.检测缺陷：缝边毡过薄，过厚，油污，黑纱，团簇等；

4.检测幅宽：3.2米；

5.最高检测速度：10米/分；

6.最高分辨率：径向（运动方向）１mm，纬向１mm；

7.检测结果：　a.报警指示灯闪烁；

b.实时显示缺陷图像；

c.存储缺陷图像，记录缺陷位置；

d.根据评分标准对本卷缝边毡进行打分，评级；

e.分类统计各种缺陷，以便查找产生原因，提高产品质量；

该系统采用德国进口相机，进口工控机以及进口高频光源，系统安装调试方便，操作简单，并且该系统可根据生产要求，由用户直接设置检测精度，以满足不同类型毡布质量检测要求。