布口罩质量检测系统

无纺布口罩，一种为表面由纯棉脱脂纱布或针织面料制成，中间夹有各种无纺布；另一种直接由无纺布缝制。目前我国是全世界最大的无纺布口罩生产国，其中一半以上出口到欧美，日本等地。而这些国家对于产品质量要求逐年提高，为了保证产品质量，提高产品竞争力，根据生产厂家需求我们开发了无纺布口罩质量检测系统。

◆系统功能及指标：

1.应用范围：无纺布口罩，无纺布，面巾纸等；

2.检测对象：无纺布口罩；

3.检测缺陷：头发，异物，缺少橡皮筋，缺少鼻梁等；

4.检测幅宽（长ｘ宽）：200ｘ200mm；

5.最高检测速度：200个/分；

6.最高分辨率：径向（运动方向）：0.2mm，纬向0.2mm；

7.检测结果：　a.报警指示灯闪烁；

b.剔除缺陷口罩；

c.存储缺陷图像；

无纺布口罩缺陷图例：

毛发                   污渍                    缺少橡皮筋