## 特高压变电站电气设备运行状态在线监测与安全预警系统

本项目自主开发了高精度及高稳定性的穿芯式零磁通电流传感器，利用GPS进行同步采样触发，配合先进的现场数据处理及无线通讯传输技术，使介损测量精度首次真正达到了0.05%；通过监测容性设备的相对介损进行状态诊断，提高诊断结果的可靠性；采用Zigbee和GPRS网络相结合的组网方式进行数据通信。系统扩展性能极强，可根据需要在中央监控单元提供的通讯总线上挂接不同类型及数量的本地测量单元，实现对变压器、互感器、耦合电容器、避雷器、套管等容性设备的监测和诊断。

| 设备名称 | 监测参数 | 测量范围 | 测量精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电容性设备测量单元 | 末屏电流 | 70μA～700mA | 0.5% |
|  | 介质损耗 | -100%～100% | ±0.05% |
|  | 等值电容 | 30pF～0.3μF | 0.5% |
| MOA避雷器测量单元 | 泄漏电流 | 35μA～700mA | 0.5% |
|  | 阻性电流 | 50μA～500mA | 0.5% |
|  | 容性电流 | 50μA～500mA | 0.5% |
| 环境参数测量单元 | 环境温度 | －40℃～60℃ | ±0.5℃ |
|  | 环境湿度 | 0～100％RH | 2％ |

# Text boxes

系统结构图

系统监测终端硬件主板

专家软件客户端