织机在线验布系统

本设备安装在织机织口部位，对织物进行连续不间断图像检测，及时发现各种疵点，对严重的织疵，停机告警并由人工处理，对可忍受的纱疵做统计和记录，以作为等级评定的原始数据，这样可最大程度的减少疵点对最终织物的影响，甚至可以做到织出的布就是合格品，不用再验布和修布，可以在上位机打印或拷贝本卷布的数据文件，直接出厂，减少流程，降低成本。

◆主要指标：
1. 配套机型：
厂家：丰田，津田驹，毕佳诺，国内所有厂家的织机；
2.适用范围：电子布，超薄电子布，棉布，纱布等；

- 检测对象：1080,2116,7628玻璃纤维电子布；
4.可检测疵点：可以检出各种常见疵点，例如：断纬、缺纬、双纬、稀密路、粗节、纬缩；缺经、断经、经缩、松经、紧经、筘痕、废丝织入、接头、跳花；织造破洞、边不良、毛边过长、污渍，撕裂，断裂，检出率95%以上；
5.智能分类:采用人工智能方法对检测到的疵点进行智能分类，分类正确率大于85%；

系统主界面                           设备运行现场

6.对不同疵点，可以按照需要，做停车修正和不停车记录的不同处理；
7.检测幅宽：1-4米； 最高检测速度：1米/分；径向最高分辨率：0.1mm。纬向最高分辨率0.15mm；
8. 采用数据库保存每卷布的疵点详细记录和疵点图像，单机可实现所有数据的10年永久存储。可以浏览本卷和历史上3个月内任一卷的疵点图像记录；
9. 可实现联网，这样就可对全车间的数据进行统计分析，查找疵点产生原因，有利于质量控制和提高。

玻璃纤维织机疵点图例: