## 断路器机械特性在线监测装置系列产品开发

断路器是电力系统中最重要的控制和保护设备，其运行状态和电力系统的安全稳定性有着直接的关系。但是目前，我国普遍采用的“定期检修”已经不能满足电力系统的发展，更不能满足智能变电站的建设。依靠断路器在线监测技术，对断路器实施状态检修是智能电网发展的必然。本项目以断路器机械特性监测为目标，设计出的断路器在线监测装置能够通过霍尔电流传感器监测分合闸线圈电流、三相主回路电流和储能电机电流，通过旋转式光电编码器监测动触头行程时间特性，从而达到对断路器健康状况的实时把握，对于电力系统的发展具有重要意义。

图1  传感器安装图                      图2  实验室调试图

图3  现场安装接线图                 图4  现场安装运行图