高速智能验布系统

高速智能验布系统是面向纺织行业开发的一套具有完全自主知识产权的织物表面检测系统，主要用来检测织物表面各种纱疵和织疵。该系统采用最新国外进口的高速线阵相机，国外进口的高性能工控机以及进口的冷光光源，系统设计精巧，界面操作简便。目前国内纺织企业在验布过程大多采用人工检验，而人工检验容易受到心理，体力，环境的影响，往往漏检很多，难以对产品质量进行管控。采用机器检测则不会发生漏检现象，能够对产品质量有一个客观的评价。

◆系统主要功能:

  - 采用具有自主知识产权的专用算法，对各种疵点，不分疵点的种类，只要是不正常的纹理，就可实现实时在线检出功能，并能够精准定位疵点位置坐标；

  - 对所检测的疵点，能实时进行模式识别，并自动分类；能对不同相机检测的疵点进行经向和纬向的实时合并。对不同种类疵点能按照客户要求的标准进行评级和评分，从而自动形成整卷布评级结果，例如可分为一等品，合格品等产品等级；

  - 提供一组参数设置，用来不断优化疵点的检测和分类。例如疵点的面积，长宽比，面积周长比等，来保证滤除太小的和次要的疵点；

  - 布长度测量：采用分辨率为1mm的独立布长度测量装置，用来标记疵点的实际位置和长度；

  - 实时在线检测经密、纬密、实际长度、幅宽、速度等参数；

  - 操作人员和操作步骤全程记录，有着完善的可追溯性；

  - 每卷检测完毕，都会自动形成如下的记录单，由检验员签字确认，也可记录详细的每个疵点的参数。在屏幕上还能够做到本卷疵点参数和图像的实时显示，一目了然，直观清楚；

  - 采用大型数据库保存每卷布的疵点详细记录和疵点图像，整个系统可实现所有输的10年永久存储。可以浏览本卷和历史上3个月内任一卷的疵点图像记录。可以一键清除3个月以前的疵点图像（仅仅是图像，疵点信息依然保存）。如下图。每个疵点都可以看出日期、卷标、起始点、长度、面积、图像序号等信息；

  - 分析统计。对连续生产的工艺不断优化也是本系统的重要任务。它可随时提供各种不同条件的统计报告及信息，根据数据分析确定发生疵点的生产部位，优化工艺，以减少疵点的产生。例如可以提供各种疵点在一卷布，一个星期或一段时间内的统计信息。可以按照处理剂，纱线类别，疵点类别，炉窑号，织机类别，产品规格等不同条件进行分析统计；

  - 采用军工级计算机，德国进口相机，日本专用线阵相机镜头，特殊防静电措施，大尺寸液晶显示器，友善的人机界面，提供方便简洁的操作和维护方式；

  - 另外还提供相机测试、大图像保存、直方图统计、相机曲线显示、相机温度检测、硬盘空间检测、光源故障自动检测、程序运行故障自动记录、镜头自动清洁等功能。方便安装调试和日常维护。

◆主要指标：
1.适用范围：电子布，超薄电子布，帘子布，棉布，纱布等；

2.检测对象：1080,2116,7628玻璃纤维电子布；

3.应用环境：配套人工验布机，后处理生产线；

4.检测疵点：检出各种常见疵点，检出率95%以上；识别各种疵点，正确率大于85%；

5.对不同疵点，可以按照需要，做停车修正和不停车记录的不同处理；
6.检测幅宽：1-4米； 最高检测速度：90米/分；

7.分辨率：径向最高分辨率0.01mm，纬向最高分辨率0.15mm；
8.采用数据库保存每卷布的疵点详细记录和疵点图像，单机可实现所有数据的10年永久存储；

9.可实现联网，这样就可对全车间的数据进行统计分析，有利于质量控制和提高。

设备运行现场                               系统主界面