## 输电线路视频监控及差异化智能分析系统研究与应用

研发基于ARM+DSP主控板和3G、OPGW/光纤+WIFI无线网络的“输电线路视频监控及差异化智能分析系统”，定时拍摄（拍照时间可在一定范围内修改）或实时监测杆塔附近或输电导线附近的环境变化。智能视频监控系统采用分布式智能体系架构，由智能前端和智能后端组成。智能前端通过内置复杂高效的嵌入式图像处理和视频识别算法，实现现场视频图像和视频的本地实时处理，如运动检测、目标识别与跟踪；对现场进行全时不间断视频监控。当智能前端没有检测到现场异常时，前端只向监控中心报告“心跳”报文。当智能前端监测到现场异常时，前端即时将视频流压缩传送到位于监控中心的智能后端，由智能后端利用其强大的计算能力和高级视频识别算法对接收的现场视频进行复杂行为识别。当后端识别到现场异常时，即时启动设定的应急预警报警等处理方案。并实时监控架空输电线路的运行状态，为电力系统提供准确的预、报警信息，确保输电线路在可控的情况下安全运行。

图1  青藏±400kV线路智能终端安装现场

图2  视频监控后台