## 高速电磁斩刀(系列)

高速电磁斩刀是目前世界上一种先进的剥取纤维网的装置，与传统的机械斩刀相比，它具有速度高、运行安全可靠、有保护装置，无斩刀油箱，不存在漏油问题，耗能低、噪音小、维护方便等优点，是一种理想的新型斩刀装置。该项技术已取得中国专利，系列中部分产品已通过鉴定，并被定型为FT401型电磁斩刀，其技术水平已达到世界先进水平。该系列斩刀适应于棉、毛、麻、化纤等各类梳理机械纤维网的剥取，可以按照不同梳理机械的幅宽设计成不同幅宽的电磁斩刀。

主要产品及技术指标如下：

速度：2500—3600次／分(可按要求设计)

振幅：40毫米

幅宽：0.5米、1.0米、1.5米、2米、2.5米(可按要求特殊设计)

功率：100—200瓦

保护功能：当过负荷或绕毛引起斩刀振幅下降时，斩刀能自动向上翻转，并停主机。

噪音：≤80分贝

适应范围：梳棉机、梳毛机、梳麻机、各类化纤梳理机等类似的机械。